СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к договору поставки № _____________ от «__»_________ 2016 г.

между ________________ и АО «АТЭК»

г. Краснодар		                                 	                                   «___» ____________ 2016 г.

Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

| Наименование Товара | Описание и технические характеристики | Кол-во | Един. изм. | Цена за ед. с НДС, руб. | Итого, сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Печное бытовое топливо | Согласно описанию, изложенному ниже | 83 000 | л |  |  |

Описание и технические характеристики Товара

| Печное бытовое топливо (ТУ 38.101656-87), (ГОСТ 10585-99) |
| --- |
| Фракционный состав: |  |
| 10% перегоняется при температуре, °С, не ниже | 160 |
| 90% перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |
| Кинематическая вязкость при 20 °С, |  |
| мм/2с, не более | 8 |
| Температура застывания, °С, не выше |  |
| в период с 1 сентября по 1 апреля | -15 |
| в период с 1 апреля по 1 сентября | -5 |
| Температура вспышки в закрытом тигле,°С, не ниже | 45 |
| Массовая доля серы, % не более: |  |
| в малосернистом топливе | 0,5 |
| в сернистом топливе | 1,1 |
| Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, |  |
| не более | 5 |
| Зольность, % не более | 0,02 |
| Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более | 0,35 |
| Содержание воды | следы |
| Цвет | светлое |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | не нормируется, определение обязательно |

Адрес доставки в г. Краснодаре: 2-ое отделение агрофирма Солнечная.

1. Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с октября 2016 г. по апрель 2017 г. Доставка Товара производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10 тн (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов.

До момента слива топлива Поставщик (представитель Поставщика) обязан предъявить свидетельство о тарировке транспортного средства.

Обязательно наличие Сертификата соответствия и паспорта качества на Товар (с обязательным указанием объемной плотности топлива).

Гарантийный срок: в течение периода поставки и пользования печным бытовым топливом.

2. Порядок расчёта: оплата по договору производится на основании оригинала счета на оплату Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки каждой партии Товара.

3. Общая сумма договора не может превышать _____________ руб. (_________рублей ____копеек), в т.ч. НДС (18%).

4. Поставщик обязан предоставить следующий пакет документов: ТТН; Счет-фактуру; ТН; Счет на оплату.

| ПОСТАВЩИК: _____________________/_______________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству АО «АТЭК» _____________________/Исаев Е.И./ |
| --- | --- |