СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ___________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «___» _________ 2016г.

Наименование поставляемого топлива:

| Наименование | Описание и технические характеристики |
| --- | --- |
| Топливо дизельное Л-02-62, вид 1 | Поставляемая продукция должна соответствовать: Топлива дизельное Л-02-62, вид 1 Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре 280ºС 95% перегоняется при температуре 360ºС Вязкость кинематическая при 20ºС 3,0-8,00мм/с² Температура застывания: -10 ºС Температура помутнения -3 ºС Массовая доля серы 1,5-0,2% Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01% Сероводород – отсутствует Испытание на медной пластинке – выдерживает Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствуют Концентрация фактических смол, мг на 100 см³ топлива, не более 40 Кислотность, мг КОН на 100 см³ топлива, не более 5 Зольность не более 0,01% Коксуемость 10%-ного остатка – 0,20% Коэффициент фильтруемости, не более 3 Содержание механических примесей – отсутствуют Содержание воды – отсутствуют Плотность при 20 °С, кг/м³, не более 860 Предельная температура фильтруемости, °С, не выше - минус 5 |

| Адреса поставки | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Краснодар,ул. Анны Ахматовой,1/1, ЖК Казанский. | л | 300 000 |  |
| г. Краснодар, ул. Переулок Ленинский, 20/1а, ЖК Народный | л | 200 000 |  |

- Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с марта 2016г.- сентябрь 2016 г.. Доставка Товара производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10тн (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течение 2 (двух) календарных дней с момента отправки Поставщиком заявки.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить

св-во о тарировке транспортного средства.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

- Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится  на  основании оригинала счета Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения Товара.

- Общая сумма настоящего договора составляет - ____________ рублей (__________________00 копеек), в т.ч. НДС (18%).

| ПОСТАВЩИК: _____________________/ ____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: _____________________/_______________/ |
| --- | --- |