Приложение №1 к договору на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ №_________________

от «___»________20__г.

Техническое задание № __ТС-16/53-26/01-2200/25____

на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по объекту:

«Тепловая сеть к офисному зданию со встроенными помещениями общественного питания по ул. Кубанская Набережная, 31 в г. Краснодаре» к тепловой сети «ТЭЦ – Центр города».

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | Задание на создание технической возможности подключения объекта № ИП-01/1024-04-181 от 26.01.2018г. |
| 1.2 | Место расположения объекта | г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31. |
| 1.3 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | новое строительство |
| 1.4 | Дата подключения объекта | май-июнь 2018г. |
| 1.5 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | рабочая документация, сметная документация |
| 1.6 | Источник финансирования |  |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства | нет |
| 1.8 | Заказчик | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 1.9 | Генеральный проектировщик |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1. Источник теплоснабжения: Краснодарская ТЭЦ. 2. Тепловые нагрузки подключаемого потребителя: – отопление 0,088323 Гкал/час, – вентиляция 0,207099 Гкал/час, – горячее водоснабжение 0,05904 Гкал/час. Параметры теплоносителя в точке подключения: - Температурный график: 140/700С со срезкой на 700С. - Давление в Т1 при подключении, Р = 0,63 МПа; - Давление в Т2 при подключении, Р = 0,62 МПа. Точка подключения объекта: магистральная тепловая сеть «Краснодарская ТЭЦ - КРЭС-1 - Центр города» тепловая камера ТК-25/2 (см. приложение к заданию на создание тех. возможности подключения объекта). Точка подключения потребителя: граница земельного участка потребителя. Схема присоединения потребителей к тепловым сетям: независимая. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Способ прокладки: определить при проектировании. Материал проектируемой трубы - сталь. Проектируемая запорная арматура - краны шаровые. Материал изоляции трубы - ППУ. Наличие системы ОДК - да. Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования. В точках подключения на проектируемых трубопроводах и ответвлениях предусмотреть установку запорных арматур. Прочие требования: Диаметры трубопроводов принять исходя из величины теплопотребления подключаемого потребителя. |
| 2.3 | Состав работ подрядчика | 1. Разработать, утвердить у заказчика техническое задание и выполнить необходимые инженерные изыскания, в том числе: - инженерно-геодезические, - инженерно-геологические (при необходимости); 2. Провести обследование участка территории строительства на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений; 3. Разработать рабочую документацию; 4. Разработать сметную документацию; 5. Выполнить строительно-монтажные работы с оформлением исполнительной документации и проведением технического освидетельствования; 6. Получить разрешение органа Ростехнадзора на проведение пуско-наладочных работ. |
| 2.4 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. |
| 2.5 | Согласование документации | Документацию согласовать: - с заказчиком. |
| 2.6 | Сейсмичность участка | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.7 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 3.2 | Требования к передаваемой документации | Согласованную в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе в 6-и экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (текстовая часть в форматах doc и (или) xls, графическая часть в формате dwg и pdf. |
| 3.3 | Отчеты по результатам инженерных изысканий | Отчеты инженерных изысканий передаются заказчику в 2-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде. |
| 3.4 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.5 | Передача третьим лицам | Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам. |
| 3.6 | Сопроводительная документация к техническому заданию | Задание на создание технической возможности подключения объекта № ИП-01/1024-04-181 от 26.01.2018г. |

| Заказчик: АО «АТЭК» Генеральный директор _______________________/Н.И. Алимов/ | Подрядчик: _______________________________________ _______________________________________ __________________ /___________________/ |
| --- | --- |