Приложение №________

к договору №______от «___»________20__г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по строительству

ОАО «АТЭК»

_____________Е.И.Исаев

«____»___________201__г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала

ОАО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»

____________А.А.Палатов

«___»____________201__г.

Задание

на выполнение проектных работ по объекту:

«Тепловая сеть от ТК-0/2 до границ земельных участков потребителей в районе ул.Кондратенко в г.Краснодаре».

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | Задание на создание технической возможности подключения №2268/11 от 10.08.2015г; |
| 1.2 | Место расположения объекта | г.Краснодар, магистральная тепловая сеть «ТЭЦ-Центр города»; |
| 1.3 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | новое строительство |
| 1.4 | Дата подключения объекта | 2016г. |
| 1.5 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | проектная документация, рабочая документация, сметная документация |
| 1.6 | Источник финансирования |  |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства | нет |
| 1.8 | Заказчик | Филиал ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 1.9 | Генеральный проектировщик |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | Источник теплоснабжения: Краснодарская ТЭЦ-КРЭС-1; Тепловые нагрузки подключаемых потребителей: 1. Офисное здание с подземной автостоянкой по ул.Кондратенко, 4 - тепловая нагрузка: 0,19 Гкал/ч; 2. Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями по ул.Кондратенко, 6: - тепловая нагрузка: 2,52 Гкал/ч; 3. Лечебно-диагностический корпус по ул.Площадь Победы, 1: - отопление – 2,383 Гкал/ч; - вентиляция – 1,483 Гкал/ч; - горячее водоснабжение: 0,328 Гкал/ч; Параметры теплоносителя в точке подключения: - температурный график: 140/70град С со срезкой на 70 град С; - давление в Т1 Р= 0,68 МПа; - давление в Т2 Р= 0,46 МПа; Точка подключения объекта: магистральная тепловая сеть «Краснодарская ТЭЦ – КРЭС – Центр города» тепловая камера ТК-0/2; Точка подключения потребителя: граница земельных участков ул.Кондратенко, 4; ул.Кондратенко, 6; Площадь Победы, 1;; Схема присоединения потребителя к тепловым сетям: независимая. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Способ прокладки: выбрать при проектировании; Протяженность тепловых сетей определить проектом; Материал проектируемой трубы: сталь; Проектируемая запорная арматура: затворы; Материал изоляции трубы: пенополиуретан; Наличие системы ОДК: да; Прочие требования: диаметры трубопроводов принять исходя из величины теплопотребления подключаемого потребителя. |
| 2.3 | Состав работ | 1. Разработать и утвердить проект планировки территории с проектом межевания (при необходимости); 2. Выполнить межевание земельного участка под объект строительства (при необходимости); 3. Установить сервитуты (при необходимости); 4. Получить кадастровый паспорт и свидетельство о праве собственности на сформированный земельный участок (при необходимости); 5. Обеспечить оформление права на земельные участки под линейные объекты (при необходимости); 6. Обеспечить (разработать) получение и утверждение градостроительного плана земельного участка; 7. Осуществить сбор необходимых исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, которые не вошли в состав исходных данных, представленных Заказчиком; 8. Разработать, утвердить у заказчика техническое задание и выполнить необходимые инженерные изыскания, в том числе: - инженерно-геодезические, - инженерно-геологические, - экологические (при необходимости); 9. Провести обследование участка территории строительства на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений; 10. Разработать проектную документацию; 11. Получить положительное заключение экспертизы. 12. Разработать рабочую и сметную документацию |
| 2.4 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. |
| 2.5 | Требования к благоустройству | Проектом предусмотреть благоустройство территории в границах проектирования и в зоне производства работ. |
| 2.6 | Согласование документации | Документацию согласовать: - в департаменте архитектуры и градостроительства г. Краснодара; - с заинтересованными городскими организациями; - с собственниками земельных участков; - с заказчиком. |
| 2.7 | Сейсмичность участка | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.8 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЕР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные и стоимость по прайс-листам согласовать с заказчиком. |
| 2.9 | Требования по составу и содержанию проектной документации | 1 Градостроительная документация выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей на момент проектирования). 2 Проектная документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и Задания на проектирование. 3.Полным составом проектной документации является: - комплект проектно-сметной документации (с учетом дополнительных разделов), - положительное заключение экспертизы проектной документации, - согласования с заинтересованными лицами и организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта. |
| 2.10 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектно-сметной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 3.2 | Требования к передаваемой документации | Согласованную и утверждённую в установленном порядке предоставить проектную и сметную документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и рабочую документацию в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (текстовая часть в форматах *.doc и (или) xls, графическая часть в формате *.dwg и (или) *.pdf. Формат сметной части *.gsf предварительно согласовать с заказчиком. |
| 3.3 | Отчеты по результатам инженерных изысканий | Отчеты инженерных изысканий передаются заказчику в 2-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде, (после получения положительного заключения экспертизы). |
| 3.4 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.5 | Передача третьим лицам | Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам. |
| 3.6 | Сопроводительная документация к техническому заданию | - Задание на создание технической возможности подключения №2268/11 от 10.08.2015г. |

| Составил: Заместитель главного инженера филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» Заместитель директора по строительству ОАО «АТЭК» | Е.С.Козлов Д.Е.Зиновец |
| --- | --- |

# Text boxes

Открытое акционерное общество

«Автономная теплоэнергетическая компания»

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120

почт. адрес: 350058, РФ, г.Краснодар, ул. Селезнёва, 199

# ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420

ИНН/КПП 2312054894/230750001

тел:(861)299-10-10,  факс:(861)231-57-30

e-mail: oaoatek@krteplo.ru

www.krteplo.ru

от_________________ №________________

на №_______________от________________