СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору поставки №_______от __________________

между ___________________ и ОАО «АТЭК»

г. Краснодар		                                             	                        «___» _________ 201_г.

Наименование поставляемого товара: Топливо печное ПТ-СПК ТУ 26564579-05 вид 1

| Адреса поставки | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу с учетом НДС (18%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новомихайловское, ул. Мозгового,29 (котельная №26); Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Красносельский ул. Строителей 53 (котельная №23). | л л | 48810 48810 |  |
| ИТОГО: | л | 97 620 |  |

- Условия поставки Товара: отгрузка Товара Поставщиком производится на основании заявок Покупателя в период с октября 2015г.- апрель 2016 г.. Доставка Товара производится на специализированном маломерном (без прицепа) автотранспорте Поставщика, строго по заявкам Покупателя объемами от 7 до 10тн (в связи с небольшими объемами резервуаров на котельной) в течение 2 (двух) календарных дней с момента отправки Поставщиком заявки.

Разгрузка (слив) производится силами Поставщика и с применением собственного оборудования.

Приемка товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

До момента слива топлива Поставщик (представитель поставщика) обязан предъявить

св-во о тарировке транспортного средства.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

- Порядок расчёта: оплата по настоящему договору производится  на  основании оригинала счета Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных  дней с момента получения Товара.

- Общая сумма настоящего договора составляет  - ____________ рублей (__________________00 копеек), в т.ч. НДС (18%).

- Поставляемая продукция должна соответствовать

| Показатели | Норма для марок |  |
| --- | --- | --- |
| Цетановое число, не менее | 45 |
| Фракционный состав: |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 |
| 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 340 |
| Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с | 1,8-5,0 |
| Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны: |
| холодной | -45 |
| Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны: |
| холодной | -35 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже: |
| для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 40 |
| для дизелей общего назначения | 35 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |
| вида II | 0,5 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более | 30 |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5 |
| Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 6 |
| Зольность, %, не более | 0,01 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,30 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 3 |
| Плотность при 20 ° С, кг/м3, не более | 840 |

| ПОСТАВЩИК: _____________________/ ____________/ | ПОКУПАТЕЛЬ: Директор по строительству ОАО «АТЭК» _____________________/Хайров Р.З./ |
| --- | --- |